上海交通大学C2000暑期培训课程安排

主讲人：任润柏，姜建民

使用平台：TMS320F28027，及交大自行开发的实验平台

本次培训采用大量实例，源码来说明TMS320F28027的开发流程，以翔实的注释和解说加快读者对28027DSP的理解，特别是在外设的控制方面。

第一天是C2000简介，CCSv5.1开发流程，开发环境熟悉，Control Suite简介和入门实验

第二天是C2000各个模块解读和实验

第三天是C2000系统实验和教学经验交流

下面是平台和课程介绍:

第一章 实验平台介绍	2

一、TMS320F28027硬件资源简介	2

二、TMS320F28027引脚图	3

三、实验学习板简介	4

第二章 实验编译环境介绍	6

一、仿真器简介	6

二、CCSv5.1简介	6

第三章 实验	7

实验一、通用输入输出口（GPIO）	7

实验二、定时器（Timer0）的应用	8

实验三、LED数码管及键盘实验	10

实验四、点阵显示，SPI通信方式的运用	12

实验五、模数转换与LCD液晶屏应用	14

实验六、数模转换芯片TLV5623与28027的SPI通信	16

实验七、数模(DAC)及模数(ADC)转换综合实验	18

实验八、SCI数字回送测试程序	19

实验九、继电器开关实验	21

实验十、光电断续器开关实验	21

实验十一、直流电机转速的控制及测速实验	23

实验十二、步进电机水平运行定位实验	24

# 第一章 实验平台介绍

# 一、TMS320F28027硬件资源简介

- 高效率 32 位 CPU(TMS320F2802X)

- 60MHZ 时钟频率，单周期指令16.67ns

- 16*16 和 32*32 乘法运算

- 16*16 双乘法器

- 哈佛总线结构

- 原子操作

- 快速中断响应和处理

- 统一的存储器编程模式

- 高代码效率(C/C++和汇编)

- 低设备和系统成本

- 单一 3.3V 供电、无电源排序要求

- 上电复位和掉电复位

- 低功耗

- 时钟系统

- 2 路内部零管脚锁相环

- 片上晶体振荡器/外部时钟输入

- 看门狗时钟模块

- 时钟丢失检测电路

- 22 个可编程，带输入滤波的多路复用 GPIO 引脚

- 外设中断扩展 PIE 模块，支持所有外设中断

- 3 个 32 位 CPU 定时器

- 每个ePWM 模块具有16位独立定时器

- 片上存储器

- Flash（16位32k），SARAM（16位 6k），OTP（16位 1k），BOOTROM

- 128 位安全密钥

- 保护存储器模块的安全

- 防止固件的逆向操作

- 通信接口

- 一路 UART 模块

- 一路 SPI 模块

- 一路 IIC 模块

- 增强的控制外设

- 两组共8路增强型脉宽调制器(ePWM)

- 高精度 PWM(HRPWM)

- 增强型捕获模块(eCAP)

- 13路12位模拟数字转换器（ADC），转换时间216.67ns

- 片上温度传感器

- 比较器

## 三、实验学习板简介

实验室使用的学习板实物图如图2所示

图2  学习板实物图

学习板主要由两块电路板组成，分别为DSP28027_MB和DSP28027_DB。图2中红色小方框部分为DSP28027_MB主控板，包含有TMS320F28027控制芯片的外围电路，DSP28027_DB为外围底板，分为若干个模块。两板之间通过主板插槽连接。另外，实验平台还配置步进电机（图2中红色长框部分）

下面将主要对外围底板DSP28027_DB作进一步介绍。DSP28027_DB的原理图如图3所示，请参考“28027/实验平台相关资料”中的PDF文件“DSP28027_DB原理图”，对各部分作更详细的了解。

该学习板大致分为17个基本模块，主要有LED流水灯、数码管、键盘、点阵、模数转换、数模转换、液晶显示、光电开关、步进电机驱动、霍尔计数和继电器等，每个模块都能够独立完成一定功能。实验室提供了相关代码，同学们可通过这些代码对各个模块进行学习。