Webench看这个词真的很新奇，可以理解为”我的工作台”也可以理解为”网络工作台”。或许最好的理解是我的网络工作台。

- 首先到http://www.ti.com/tool/tina-ti下载spice工具(TINA-TI Screen)，并安装好，我的是windows 7 64bit工作正常。

- 设计目标位一个RTD的传感器设计，我们原来方案是用adc的芯片，当时硬件部分设计天数为15天，实际开发天数是21天。最后我检查电路图，基本为公版设计，用了21天确实很无奈。这次试一下用ti的工具。

- 进入TI-Bench页面 http://www.ti.com.cn/ww/analog/webench/index.shtml进行设计。

- 在使用webench时候有一个问题就是webench是用flash 做的，如果下载更新慢或其他原因你可以刷新或者更新本地机器flash 版本。我在使用时候曾经卡顿了1分钟，后来先用电源设计出了一份图，然后才出了rtd的图。

- 出图完毕，会显示如下界面，主要是tour了，我就是cancel了。

- 我们可以在设计图中细条相关参数,包括:输入电压、参考电压、时钟等，都可以在左边的helpbar里面选择，或者点击原理图上相关点进行设置。

- 可以导出芯片为XML文件，可以在pcb软件如Altium Designer。最近换电脑，没有来及装，就不演示这部分可。

- RDT设计要注意点

  - 线制：一般使用三线制

  - 规格：如cu50、cu100、pt100、pt500、pt1000等

  - 补偿系数：由于热电阻不是完全线性的，需要对各处进行补偿，这部分有cpu进行处理。

  - 更高阻值的传感器需要跟高的单个电源电压，从而给线性性能提供足够的裕量。

  - 选择合适的电流驱动将传感器的发热量降到最低。

  - 响应时间。

  - 寄生电容：这部分一般在电路布局时候保持对称和紧凑。

LMP90100 传感器模拟前端拥有业内唯一低功耗的全可配置24位Sigma Delta 模拟/数字转换器，其具备真正连续性背景校正功能，可消除因时间和温度变化而产生的增益和失调漂移，使设计适用于高性能要求和低功耗的应用。

- 具备24位Sigma Delta模拟/数字转换器核心的多通道传感器模拟前端

- 灵活和可编程的多路复用器 (4 差分、7 单端或其组合)

- 连续性背景传感器诊断可减少停机时间和提高系统的效率

- 快捷的设计和评估

- 适合高精确度、多传感器的温度、压力、载重和力量感测应用。

- 适用于工业、制程控制、医疗和测量应用