利用MSP430F149控制LED灯的电流恒定

硬件部分

- 升压斩波电路（Boost Chopper）的基本原理

电路图

当可控开关IGBT处于通态时，时间为，电源向电感L充电，充电电流基本恒定为，同时电容C的电压向负载R供电。因C值很大，基本保持输出电压。为恒值，L上积累的能量为。当IGBT处于断态时，时间为，E和L共同向电容C充电并向R提供能量，此期间电感L释放的能量为。当电路工作处于稳态时，一个周期中电感L积蓄和释放的能量相等，即

=

化简得

设计思路

- 编程让430单片机产生占空比可调的PWM方波，通过占空比的调节来控制MOS管的开启时间，从而调节电路的电流，达到相对恒定的电流。

- 通过单片机内部的AD转换模块，采集到硬件电路的电压值，比较得出电压（或电流）的变化趋势（增大还是减小），若电压（电流）增大，则减小占空比，缩短MOS管的开启时间；反之，增大占空比，增加MOS管的开启时间。

- 本程序利用定时器A产生PWM方波。

软件部分

- 主要代码

- 主函数

文件名*main.c*

#include  <msp430x14x.h>

#include  "cry1602.h"

#include  "cry1602.c"

#include  "pwm.c"

typedef unsigned char uchar;

typedef unsigned int  uint;

#define   Num_of_Results   32

#define   M 1000

uchar shuzi[] = {"0123456789."};

uchar tishi[] = {"The volt is:"};

static uint results[Num_of_Results];        //保存ADC转换结果的数组                                                     // is not used for anything.

void Trans_val(uint Hex_Val);

void main(void)                             //主函数

{

WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗

//下面六行程序关闭所有的IO口

P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;

P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;

P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;

P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;

P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;

P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;

//初始化

P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //关闭电平转换

P5DIR|=BIT5;P5OUT&=~BIT5;                 //关闭数码管显示

P6DIR|=BIT6;P6OUT&=~BIT6;                 //半闭数码管显示

P6DIR|=BIT5;P6OUT&=~BIT5;                 //半闭数码管显示

//LCD设置

LcdReset();                               //复位1602液晶

DispNChar(2,0,12,tishi);                  //显示提示信息

Disp1Char(11,1,'V');                      //显示电压单位

//ADC设置

P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道

ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC，设置采样时间

ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器

ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断

ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换

ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换

_EINT();

LPM0;

}

//ADC中断服务函数

//多次平均计算P6.0口的模拟电压数值

//调节占空比

#pragma vector=ADC_VECTOR

__interrupt void ADC12ISR (void)

{

static uint index = 0;

uint result;

result = ADC12MEM0;

results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results

if(index == Num_of_Results)

{

uchar i;

unsigned long sum = 0;

index = 0;

for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)

{

sum += results[i];

}

sum >>= 5;                            //除以32

Trans_val(sum);

}

if(result > M )

{

if((result - M) > 980)

TACCR1 = 32;

else if((result - M) > 650)

TACCR1 = 40;

else if((result - M) > 320)

TACCR1 = 50;

else if((result - M) > 0)

TACCR1 = 60;

}

else

{

if(( M - result ) < 380)

TACCR1 = 50;

else if((M - result) < 490)

TACCR1 = 60;

else

TACCR1 = 70;

}

out_pwm();

}

//将16进制ADC转换数据变换成三位10进制

//真实的模拟电压数据，并在液晶上显示

void Trans_val(uint Hex_Val)

{

unsigned long caltmp;

uint Curr_Volt;

uchar t1,i;

uchar ptr[4];

caltmp = Hex_Val;

caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33

caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10

Curr_Volt = caltmp >> 12;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n

ptr[0] = Curr_Volt / 100;                   //Hex->Dec变换

t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);

ptr[2] = t1 / 10;

ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);

ptr[1] = 10;                                //shuzi表中第10位对应符号"."

//在液晶上显示变换后的结果

for(i = 0;i < 4;i++)

Disp1Char((6 + i),1,shuzi[ptr[i]]);

}

- PWM输出模块

用定时器A输出pwm信号,Ｐ1.2作为输出

文件名*pwm.c*

#include <msp430x14x.h>

void out_pwm()                             //输出pwm信号

{

uchar i;

BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                  //打开XT振荡器

BCSCTL2 |= SELM_2+SELS;               //MCLK为8MHz,SMCLK为8MHz

do

{

IFG1 &= ~OFIFG;                     //清除振荡错误标志

for(i = 0; i< 100;i ++)                   //延时等待

_NOP();

}

while((IFG1 & OFIFG) != 0);               //如果标志为1,则继续循环等待

IFG1 &= ~OFIFG;

P1SEL |= BIT2 ;                          //选择 p1.2作为PWM输出

P1DIR |= BIT2 ;

TACTL |= TASSEL_2 +ID_3+ MC_1 ;        //选择SMCLK,增加模式

TACCR0 = 100;                          //PWM信号频率10KHZ

TACCTL1 |= OUTMOD_7;

}

# Text boxes

负载为LED灯